РОТАЦИОННАЯ БОРОНА ДИНАР

Ротационные бороны ДИНАР наилучшим образом выполняют подготовительные работы по обработке почвы.

Они предназначены для сплошной и междурядной обработки различных зерновых и пропашных культур, а также овощей на всех типах почв. Особенно эффективно эти бороны применяются для разрушения тяжелой почвенной корки. Также ДИНАР успешно справляется с рыхлением на каменистых и очень твердых почвах.

Ротационная борона ДИНАР интенсивно перемешивает и крошит почву на глубину до 5 см.

### ПРЕИМУЩЕСТВА РОТАЦИОННОЙ БОРОНЫ ДИНАР

ДИНАР обладает повышенной прочностью благодаря особой конструкции рамы, изготовленной из специального профиля, роторным литым звездочкам и пружинному креплению стоек. Обработка может осуществляться по высоким всходам, не травмируя их благодаря большой высоте рамы.

— "Звёздочка" повышенной прочности

Звездочка ротационной бороны изготавливается цельной деталью (из отливки) с особой формой наконечника зуба. У цельных звездочек есть преимущество перед сборными вариантами - более жесткая и стабильная конструкция, отсутствие разбалтывания в процессе работы.

— Бережная работа по всходам

Орудие хорошо приспособлено как для сплошной, так и для междурядной обработки, позволяет обрабатывать почву по высоким всходам. При стандартном междурядном расстоянии борона ДИНАР работает до 20 см высоты растения. При увеличении междурядного расстояния можно работать до высоты 60 см.

— Дополнительный контроль заглубляемости

Для контроля заглубляемости звездочек в почву орудие уже в базовой комплектации оборудовано опорными колесами.

— Легкий и быстрый монтаж стоек на раму

Стойки ротационной бороны ДИНАР крепятся к раме с помощью «быстрого монтажа» (крепеж одним болтом). Чем менее трудоемкий монтаж стоек на раму, тем меньшие затраты в хозяйствах при переустановке стоек на различные междурядья.

— Двухступенчатая регулировка давления на почву

Точное давление на почву на каждой стойке достигается путем установления двух пружин, которые обеспечивают двухступенчатое сжатие и выдерживают необходимую глубину на протяжении всего рабочего процесса.

— Исключение "пропусков" в обработке почвы

Балансирная установка звездочек обеспечивает постоянный контакт всех звездочек с почвой, тем самым снижая нагрузку на подшипниковый узел и улучшает качество обработки почвы.

— Легкость и простота транспортировки

Гидравлически складываемая рама обеспечивает компактность орудия в транспортном положении и минимизирует нагрузку на навесную систему трактора. Транспортная ширина 3 м.

— Уникальные усиленные подшипники

Установлены два усиленных шариковых подшипника с уплотнением повышенной герметичности X-Shield. Они имеют повышенную точность изготовления рабочих поверхностей деталей, за счет чего уменьшается уровень шума и вибрации, увеличивается срок службы. Установка отбойной шайбы дополнительно защищает от попадания пыли и пожнивных остатков.

— Возможность комплектации пружинной бороной

Возможна дополнительная установка пружинной бороны для вычесывания сорняков и выноса их на поверхность, а так же для разбивания комьев и дополнительного рыхления.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Параметры | Динар |
| --- | --- |
| Конструктивная ширина захвата, м | 6,2 |
| Необходимая мощность трактора, л.с | от 100 |
| Агрегатирование с трактором | навесное |
| Масса, кг | 1250-1750 |
| Колличество стоек, шт | 32 |
| Колличество звёздочек, шт | 64 |
| Колличество колес, шт | 2 |
| Глубина обработки, см | до 5 |
| Рабочая скорость, км/ч | до 20 |
| Производительность, га/ч | до 12,8 |
| Габаритные размеры в транспортном положении (длина х ширина х высота), мм | 1620 × 3060 × 3300 |