Навесной лущильный агрегат  АР болт

Навесной лущильный агрегат AP болт - это универсальная машина для обработки стерни, базовой обработки почвы и предпосевных работ. Обработка всей поверхности почвы с помощью широких наральников создает отличные условия для кругового смешивания пожнивных остатков, таких как, солома и т.п. с почвой , что является самой лучшей защитой от эрозии и заиливания.  Навесной лущильный агрегат  АР доступен в  версиях с рабочей шириной от 2,1 до 3,0 метров. Глубина рыхления может составлять 4-15 см. Оптимальные условия работы наступают при глубине 12 см.

Стандартная комплектация АР болт 2,1-3,0 м.:

- Два ряда стоек, сечением 60х25мм с болтовой защитой, либо два ряда пружинных стоек 35х35мм.

- Один ряд дисков Ø460мм с необслуживаемыми ступицами

- Задний трубчатый прикатывающий вал Ø500мм

- Механическая регулировка глубины работы зубьев

- Болтовая система защиты от камней

Опционально  может устанавливаться задний двойной трубчатый  вал Ø400мм.

Технические характеристики

| Тип | АР-2,1 | АР-2,6 | АР-3,0 |
| --- | --- | --- | --- |
| Рабочая ширина, м | 2,10 | 2,60 | 3,00 |
| Тип агрегата | навесной |
| Масса, кг | 620 | 720 | 820 |
| Необходимая мощность, л.с. | 60÷90 | 90÷120 | 115÷150 |
| Производительность, Га/ч | 1,1÷1,9 | 1,82÷2,60 | 2,10÷3,00 |
| Рабочая скорость, км/ч | 7÷10 |
| Количество зубьев, шт | 5 | 6 | 7 |
| Тип стойки | 60х25мм (болтовая защита) |
| Количество дисков, шт | 6 | 7 | 8 |
| Расстояние между зубьями, м | 0,41 |
| Просвет под рамой, м | 0,8 |
| Цена с НДС, евро | 3310,0 | 3730,0 | 4200,0 |

Навесной лущильный агрегат AP Plus

Стандартная комплектация АР  Plus 2,1-3.0 м.:

- Два ряда пружинных стоек 35х35мм

- Один ряд дисков Ø460мм с необслуживаемыми ступицами на пружинных стойках

- Задний трубчатый прикатывающий вал Ø500мм

- Независимая механическая регулировка глубины работы зубьев и дисков

Опционально  может устанавливаться  задний двойной трубчатый  вал Ø400мм.,  а так же гидравлическая регулировка глубины обработки задним прикатывающим валом.

| Тип | АР-2,1 Plus | АР-2,6 Plus | АР-3,0 Plus |
| --- | --- | --- | --- |
| Рабочая ширина, м | 2,10 | 2,60 | 3,00 |
| Тип агрегата | навесной |
| Масса, кг | 750 | 830 | 915 |
| Необходимая мощность, л.с. | 60÷90 | 90÷120 | 115÷150 |
| Производительность, Га/ч | 1,1÷1,9 | 1,82÷2,60 | 2,10÷3,00 |
| Рабочая скорость, км/ч | 7÷10 |
| Количество зубьев, шт | 5 | 6 | 7 |
| Тип стойки | 35х35мм., пружинная |
| Количество дисков, шт | 6 | 7 | 8 |
| Расстояние между зубьями, м | 0,46 |
| Просвет под рамой, м | 0,8 |
| Цена с НДС, евро | 4150,0 | 4470,0 | 5090,0 |

Навесной лущильный агрегат AP NON-STOP

(пружинная защита)

Стандартная комплектация АР  NON-STOP   2,1-3.0 м.:

- Два ряда  стоек 60х25мм. c пружинной системой защиты NON-STOP

- Один ряд дисков Ø460мм с необслуживаемыми ступицами на пружинных стойках

- Задний трубчатый прикатывающий вал Ø500мм

- Независимая механическая регулировка глубины работы зубьев и дисков

Опционально  может устанавливаться  задний двойной трубчатый  вал Ø400мм.,  а так же гидравлическая регулировка глубины обработки задним прикатывающим валом.

| Тип | АР-2,1 NON-STOP | АР-2,6 NON-STOP | АР-3,0 NON-STOP |
| --- | --- | --- | --- |
| Рабочая ширина, м | 2,10 | 2,60 | 3,00 |
| Тип агрегата | навесной |
| Масса, кг | 790 | 870 | 965 |
| Необходимая мощность, л.с. | 60÷90 | 90÷120 | 115÷150 |
| Производительность, Га/ч | 1,1÷1,9 | 1,82÷2,60 | 2,10÷3,00 |
| Рабочая скорость, км/ч | 7÷10 |
| Количество зубьев, шт | 5 | 6 | 7 |
| Тип стойки | 60х25мм., с пружинной системой защиты |
| Количество дисков, шт | 6 | 7 | 8 |
| Расстояние между зубьями, м | 0,46 |
| Просвет под рамой, м | 0,8 |
| Цена с НДС, евро | 4510,0 | 4930,0 | 5570,0 |

Настройки и регулировки рабочих органов:

1,2 – регулировка глубины работы культиватора

3,4 – регулировка глубины работы дисков