Комбинированный пресс-подборщик  DUETTO

Вальцевые пресс-подборщики DUETTO являются комбинированными машинами – пресс-подборщик + обмотчик рулонов. Предназначены подбора с валка, прессования в рулоны  с одновременной обмоткой пленкой - травяной массы на любой стадии высыхания : сухое сено, сенаж , солома а так же стебли кукурузы.  DUETTO может осуществлять одновременно цикл подбора, прессования материала в рулон, обмотки сеткой а так же ,  цикл упаковки в пленку, что, практически на 50% уменьшает потерю времени и снижает затраты.  Оператор выполняет два рабочих процесса и при этом концентрируется лишь на одном - прессовании. Полный процесс  обмотки  и выгрузки рулона происходит автоматически.

Размер рулонов 120/120 см.  Конструкция подборщика позволяет чисто подбирать материал  плотных валков на высокой скорости. Ширина захвата подборщика 2200 мм. и низкий центр тяжести делают эту машину идеальной для работы в труднодоступных полях и на склонах. Укладчик с возвратно-поступательным движением идеален при подборе сухой и измельченной соломы или хрупкого короткоствольного материала. Регулируемые по высоте направляющие колеса позволяют подборщику отлично копировать рельеф поля.

Режущий  ротор TOPCUT , c 13-ю ножами, имеет  высокую поглощающую способность и служит не только для резки и транспортировки материала, но также выполняет функцию предварительного уплотнения.

Благодаря автоматической системе смазки , обслуживающей все цепи трансмиссионного блока пресса в течение всего рабочего цикла - значительно увеличивается производительность и срок службы машины. При этом полностью исключено загрязнение рулонов смазочным материалом

Электронный пульт управления EASYTRONIC , установленный в кабине трактора, отображает ясную и доступную для оператора информацию а так же держит под контролем процессы изменения диаметра рулона, управления системой обвязки сеткой  и  управление давлением в камере прессования .  Все данные выводятся на графический дисплей.

В случае необходимости возможен демонтаж обмотчика и работа только одним прессом.

Стандартное оборудование :

- шасси тандем 400/60-15,5

- мульти-функциональный электронный блок управления EASYTRONIC

-система резки 13 ножей

- 2 держателя пленки на обмотчике на 500/750 мм

- автоматическая обрезка пленки

- широкоугольный карданный вал равных угловых скоростей

-  подборщик 2200 мм

- увязка сеткой

- автоматическая система смазки

- комплект фальш-ножей для предотвращения забивания ножевых прорезей режущей рамы

- гидравлический подъем подборщика

- коврик для разгрузки, обмотанного пленкой, рулона

- ручное управление плотностью прессования - 7 положений

Дополнительное оборудование:

Технические характеристики

| наименование | DUETTO 125 TopCUT |
| --- | --- |
| Рабочая ширина подбора (мм) |  |
|  | 2200 |
| Расстояние между сгребающими пальцами ( мм) | 69 |
| Количество режущих ножей ( шт) | 13 |
| Длина фракции резки (мм) | 77 |
| Тип камеры | вальцевая |
| Количество вальцов камеры ( шт) | 18 |
| Габариты закатной камеры (м) | 1,2 |
|  | 1,25 |
| Управление крышкой камеры прессования | Гидравлическое |
| Управление подборщиком | Гидравлическое |
| Регулировка рабочей высоты подборщика | Механическая |
| Система подачи материала в прессовальную камеру | Гребенной возвратно-поступательный укладчик |
| Управление увязкой | Электронное ( пульт управления в кабине трактора) |
| Способ увязки рулона |  |
|  | Сетка ( опционально) |
| Мощность трактора (л.с.) | 100 |
| Размер шин | 400/60-15,5 |
| Габариты [м] | ширина 2,90 |
|  | длина 6,20 |
|  | высота 2,55 |
| Масса (кг) | 4980 |
| Производительность средняя ( рул/час) | до 50 |
| Рабочая скорость (км/ч) | до 7 |
| Транспортная скорость ( км/ч) | до 40 |

Пресс вальцовый с измельчением, комбинированный с обмотчиком + автомат. смазка

Duetto 125 TOPCUT вальцевый, подборщик 2,2 м (сетка) 13 ножей

- 54 200 Евро

Duetto 125 ULTRACUT вальцевый, подборщик 2,2 м (сетка) 25 ножей

-59 600 Евро