ООО «АГРО КОМПАНИ НЬЮ»

420073, РТ, г. Казань, ул. Аделя Кутуя, д.50, а/я 67,  т/ф.: (843) 295-80-35, 2968-043

ИНН 1660199137  КПП166001001 www.agrocompany-kazan.ru	r.r.750@mail.ru

Самые эффективные инвестиции в аграрном производстве!

Ресурсосберегающие технологии безотвальной вспашки на агрегатах KOS – сочетание экономичности и надежности!

KOS – навесной почвообрабатывающий агрегат. Является лидером продаж на Российском рынке. По своей конструкции напоминает самую популярную машину фирмы Лемкен (Германия) – Smaragd, но вдвое дешевле. Культиваторы для лущения были разработаны с мыслью об эффективном перепахивании жнивья и перемешивании его с пожнивными остатками. Применение трубчатого вала обеспечивает достаточное раздавливание почвы за время одного прохода. Сошник каждого зуба, состоит из четырех элементов, изготовленных из буровой стали. Глубина рыхления может составлять 4-12 см. Оптимальные условия работы наступают при глубине рыхления 12 см. Агрегаты выполняются с рабочей шириной захвата от 2,1 до 6,0 метров. При ширине захвата от 3,7 метров существует возможность гидравлического складывания рамы для транспортировки. Версии со сплошной рамой возможны до ширины 4,1 метра. Дополнительно KOS-ы могут быть оснащены опорными колесами. Весь используемый металл производства Швеция, специальные сорта металла для рабочих органов обеспечивают длительный срок эксплуатации. Система контроля качества при производстве, позволяет обеспечивать максимальную долговечность и прочность всей без исключения продукции. Все модели культиватора имеют различные предохранительные механизмы. В - имеет защиту срезным болтом-предохранителем, S - имеет рессорную систему защиты корпусов «нон-стоп», позволяющую работать при большом количестве пожнивных остатков или на каменистом грунте. Вся техника UNIA полностью адаптирована к использованию в Российских условиях. Культиваторы с легкостью агрегатируются с отечественными тракторами. При этом данный агрегат в 2 раза дешевле известных Европейских аналогов.

| Агрегаты подпахотные с цельной рамой Конструктивные особенности: Ширина междурядья – 80 см. Диски диаметром Ø46 см. Ширина между зубцами – 420 см. Задний трубчатый вал Ø50 см. – возможна установка двух валов. |
| --- |
| KOS 3,7 B – 3,7м В наличии | Агрегат подпахотный для безотвальной вспашки, вес 1215 кг., агрегатируется МТЗ 1523, Т-150, тракторы 140-160 л.с., производительность 2,59 – 3,70 га/ч. |  |

ООО «АГРО КОМПАНИ НЬЮ»

420073, РТ, г. Казань, ул. Аделя Кутуя, д.50, а/я 67,  т/ф.: (843) 295-80-35, 2968-043

ИНН 1660199137  КПП166001001 www.agrocompany-kazan.ru	r.r.750@mail.ru

| Агрегаты подпахотные с гидравлически складывающейся рамой Конструктивные особенности: Ширина междурядья – 80 см. Диски диаметром Ø46 см. Ширина между зубцами – 42 см. Задний трубчатый вал Ø50 см. |
| --- |
| KOS 6,0 BH – 6,0м В наличии 2ед. | Агрегат подпахотный для безотвальной вспашки, вес 1900 кг., агрегатируется: К-700, тракторы 160 -200 л.с., производительность 4,10 – 6,0 га/ч. |  |

Время использования: весна, лето, осень.

Срок службы 7 –10 лет, при окупаемости меньше чем за год!

Всегда в наличии имеется полный перечень расходных материалов.

Телефон: (843) 295-80-35, 2968-043