Плуги оборотные PO с болтовой защитой

Навесные оборотные плуги РО агрегатируются  с тракторами мощностью от 70 до 140 л.с. Стандартный плуг, оборудован системой защиты, в виде болтов-предохранителей а так же опорным резиновым колесом, с помощью которого можно регулировать глубину вспахивания. Плуги типа РО имеют возможность изменять рабочую ширину, которая соответственно составляет: 32, 36, 40 и 44 см на один корпус. Благодаря системе регулировки плуг очень прост в обслуживании. Современный поворотный механизм оборудован двусторонним цилиндром. Короткая и мощная оборотная ось усиливает устойчивость к сильным и долгим нагрузкам. Просвет под рамой составляет 760 мм, расстояние между корпусами 850 мм.  Рабочие органы марки  Kverneland. Форма отвала и лемеха обеспечивают низкое сопротивление и высокую производительность при низкой мощности трактора и низком расходе топлива. Сечение рамы 120х120х8 мм

Краткие технические характеристики

| ТИП | Масса (кг) | Требуемая мощность (л.с.) | Расстояние между корпусами (см) | Просвет под рамой (см) | Производительность (га/ч.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| РО 3 болт | 950 | 70÷80 | 85 | 76 | 0,6÷1,1 |
| РО 4 болт | 1100 | 90÷115 | 85 | 76 | 0,8÷1,5 |
| РО 5 болт | 1440 | 110÷140 | 85 | 76 | 1,0÷1,8 |

Возможна универсальная версия 3+1 и 4+1

Плуги оборотные POс рессорной защитой

Стандартный плуг, оборудован рессорной системой защиты, а так же опорным резиновым колесом, с помощью которого можно регулировать глубину вспахивания. Плуги типа РО имеют возможность изменять рабочую ширину, которая соответственно составляет: 38, 42, 46 и 50 см на один корпус. Сечение рамы 140х140х8 мм

Краткие технические характеристики

| ТИП | Масса (кг) | Требуемая мощность (л.с.) | Расстояние между корпусами (см) | Просвет под рамой (см) | Производительность (га/ч.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| РО 3 рессора | 1250 | 80÷110 | 100 | 76 | 0,8÷1,3 |
| РО 4 рессора | 1500 | 115÷140 | 100 | 76 | 1,0 ÷1,7 |
| РО 5 рессора | 1800 | 120÷180 | 100 | 76 | 1,2÷2,0 |

Цена с НДС (руб): РО-3 ------284000,00

РО-3+1 -------324000,00

РО-4 ---------318800,00

РО-4+1 ------385700,00

РО-5 ----380500,00

Цены по плугу РО с рессорной защитой, рама 140х140 можно уточнить у менеджеров.

Предлагаем к поставке рекомендуемый комплект запасных частей.

| № п/п | Запчасть | к-во/ шт | Цена/ед рублей | Сумма/ рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Долото левое РО PO.EK.00022 | 2 | 540 | 1080 |
| 2 | Долото правое РО PO.EK.00010 | 2 | 540 | 1080 |
| 3 | Болт лемешной ZМ14-34 PO.EK.00011 (PO.EK.00012) | 4 | 165 | 660 |
| 4 | Лемех левый РО PO.EK.00018 | 2 | 2236 | 4472 |
| 5 | Лемех правый РО PO.EK.00007 | 2 | 2236 | 4472 |
| 6 | Грудь отвала плуга РО левая PO.EK.00020 | 1 | 992 | 992 |
| 7 | Грудь отвала плуга РО правая PO.EK.00016 | 1 | 992 | 992 |
| 8 | Болт срывной М12-90-8,8 | 3 | 82 | 246 |
|  | Итого |  |  | 13994,00 |