Ворошилки Р-470, P-530, P-650, Р-770

# Ворошилки для фуражной массы, предназначены для разбрасывания покоса и для оборачивания зеленой и сохнущей фуражной массы. Имеют массивную конструкцию с корпусными несущими элементами ротора. Отдельные несущие элементы имеют шарнирное соединение, чем достигается хорошее копирование рельефа местности. Механизм ротора позволяет достичь бокового откидывания фуражной массы на краю участка. На рабочие роторы установлены по шесть двойных пальцев, которые имеют защиту и могут устанавливаться в двух положениях. Привод выполнен с помощью валов и карданных шарниров и предохраняется перегрузочным соединением на шарнирном валу. Передачи работают в масляной ванне.  Диски колес имеют специальную защиту, предохраняющую колесо во время работы от обматывания травой.

Идеальны для использования с тракторами малой мощности. Использование шин низкого давления, дает максимальную устойчивость на неровном грунте – малая транспортная ширина и габариты. Рабочая  ширина 4,7 м, 5,3 м, 6,50м и 7,70 м

Технические характеристики:

| Тип | Р4-470 | P4-530 | P6-650 | Р6-770 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1-но карусельные | 2-х карусельные |
| Ширина захвата (м) | 4,70 | 5,30 | 6,50 | 7,70 |
| Ширина транспортная (м) | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| Высота транспортная (м) | 2,60 | 2,70 | 3,60 | 4,0 |
| Количество роторов (шт.) | 4 | 4 | 6 | 6 |
| Количество двойных пальцев на роторе (шт.) | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Обороты ВОМ (об/мин) | 540 | 540 | 540 | 540 |
| Требуемая мощность (л.с.) | 30 | 40 | 50 | 60 |
| Максимальная рабочая скорость (км/час) | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Масса (кг) | 615 | 630 | 890 | 905 |
| Цена с НДС: | 271300,00 | 286800,00 | 384400,00 | 409800,00 |

копирующее колесо для ворошилок, - 13300,00руб.

Вращающиеся во всех направлениях шарниры обеспечивают точное следование рельефу поля.